## Slide 1
第三章 电阻电路的一般分析

## Slide 2: 本章基本知识结构框图
KCL和KVL独立方程个数
1
支路电流和网孔电流法
2
回路电流法
3
节点电压法
4

## Slide 3
线性电路的一般分析方法
(1) 普遍性：对任何线性电路都适用。
复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和节点电压法。
（2）元件的电压、电流关系特性。
（1）电路的连接关系—KCL，KVL定律。
方法的基础
(2) 系统性：计算方法有规律可循。

## Slide 4
<1>. 几个名词
电路中由一个或多个元件串接成的分支称为支路
三条或三条以上支路的连接点称为节点。( n )
b=3
a
n=2
b
_
_
+
R1
uS1
+
uS2
R2
R3
（1）支路 (branch)
电路中每一个两端元件就叫一条支路
i3
i2
i1
(2) 节点 (node)

## Slide 5
由支路组成的闭合路径。( l )
两节点间的一条通路。由支路构成。
对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。
l=3
_
_
+
R1
uS1
+
uS2
R2
R3
1
2
3
(3) 路径(path)
(4) 回路(loop)
(5) 网孔(mesh)
网孔是回路，但回路不一定是网孔

## Slide 6
3.1 KCL和KVL的独立方程数
1.KCL的独立方程数
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
1
4
3
2
4
1
2
3
＋ ＋ ＋ ＝0
结论
n个结点的电路, 独立的KCL方程为n-1个。

## Slide 7
2.KVL的独立方程数
KVL的独立方程数=基本回路数=b－(n－1)
结论
n个结点、b条支路的电路, 独立的KCL和KVL方程数为：

## Slide 8
3.2 支路电流法 (branch current method )
对于有n个节点、b条支路的电路，要求解支路电流,未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程，便可以求解这b个变量。
以各支路电流为未知量列写电路方
程分析电路的方法。
1. 支路电流法
2. 独立方程的列写
（1）从电路的n个结点中任意选择n-1个结点列写KCL方程
（2）选择基本回路列写b-(n-1)个KVL方程

## Slide 9
例
1
3
2
有6个支路电流，需列写6个方程。KCL方程:
取网孔为基本回路，沿顺时针方向绕行列KVL写方程:
结合元件特性消去支路电压得：
回路1
回路2
回路3
i6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
uS
1
2
3
1
2
3
4

## Slide 10
支路电流法的一般步骤：
(1) 标定各支路电流（电压）的参考方向；
(2) 选定(n–1)个节点，列写其KCL方程；
(3) 选定b–(n–1)个独立回路，列写其KVL方程；
(元件特性代入)
(4) 求解上述方程，得到b个支路电流；
(5) 进一步计算支路电压和进行其它分析。
支路电流法的特点：
支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

## Slide 11
例1.
节点a：–I1–I2+I3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
求各支路电流及电压源各自发出的功率。
解
(2) b–( n–1)=2个KVL方程：
11I2+7I3= 6
U=US
7I1–11I2=70-6=64
1
2
70V
6V
7
b
a
+
–
+
–
I1
I3
I2
7
11

## Slide 12
例2
节点a：–I1–I2+I3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
列写支路电流方程(电路中含有理想电流源）
解1.
(2) b–( n–1)=2个KVL方程：
11I2+7I3= U
7I1–11I2=70-U
a
1
2
70V
6A
7
b
+
–
I1
I3
I2
7
11
增补方程：I2=6A
+
U
_
1
解2.
70V
6A
7
b
+
–
I1
I3
I2
7
11
a
由于I2已知，故只列写两个方程
节点a：–I1+I3=6
避开电流源支路取回路：
7I1＋7I3=70

## Slide 13
3.4 网 孔 电 流 法 (网孔分析法)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
US1
US2
US4
US6
Im1
Im2
Im3
一、网孔电流
I1 = Im1
I2 = Im2  Im1
I3 =  Im1  Im3
I4 = Im2
I5 = Im2 + Im3
I6 = Im3
1. 完备性
2. 独立性
假想的在平面电路的网孔中流动的电流

## Slide 14
二、网孔电流方程的列写
I1
I2
I3
I4
I5
I6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
US1
US2
US4
US6
Im1
Im2
Im3
列写网孔 KVL 方程：
R1 I1  US1  R3 I3 + US2  R2 I2 = 0
R2 I2  US2 + R5 I5  US4 + R4 I4 = 0
 R3 I3 + R5 I5  US6 + R6 I6 = 0
R1 Im1  US1  R3 (Im1  Im3)
+ US2  R2 (Im2  Im1) = 0
R2 (Im2  Im1)  US2 + R5 (Im2 + Im3)
 US4 + R4 Im2 = 0
R3 (Im1 + Im3) + R5 (Im2 + Im3)
 US6 + R6 Im3 = 0
(R1 + R2 + R3) Im1  R2 Im2 + R3 Im3 = US1  US2
 R2 Im1 + (R2 + R4 + R5) Im2 + R5 Im3 = US2 + US4
R3 Im1 + R5 Im2 + (R3 + R5 + R6) Im3 = US6
I1 = Im1
I2 = Im2  Im1
I3 =  Im1  Im
I4 = Im2
I5 = Im2 + Im3
I6 = Im3

## Slide 15
R21Im1 + R22Im2 + R23Im3 = uS22
R31Im1 + R32Im2 + R33Im3 = uS33
I1
I2
I3
I4
I5
I6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
US1
US2
US4
US6
Im1
Im2
Im3
(R1 + R2 + R3) Im1  R2 Im2 + R3 Im3 = US1  US2
 R2 Im1 + (R2 + R4 + R5) Im2 + R5 Im3 = US2 + US4
R3 Im1 + R5 Im2 + (R3 + R5 + R6) Im3 = US6
R11Im1
+ R12Im2 + R13Im3
= uS11
Rkk ——网孔 k 的自阻 (+)；
Rkj —— 网孔 k 与网孔 j 的互阻 (+ , – , 0)；
uSkk —— 网孔 k 中沿 Imk 的绕行方向所有电源的电压升的代数和。

## Slide 16
推广：一般形式（ m个网孔，m个网孔电流 Im1 , Im2 , … Imm）
2. 互阻 Rkj 为网孔 k 与 j 的公共支路中的电阻，可能为正、负和零；
3. uSkk 为网孔 k 中沿 Imk 的绕行方向所有电源的电压升的代数和；
4. 无受控源时，有 Rkj = Rjk ；
5. 本质为 KVL；
6. 仅适用于平面电路。
特点：1. 自阻 Rkk 为网孔 k 的所有电阻之和，总是正的；

## Slide 17
例1.
用回路电流法求解电流 i.
解1
独立回路有三个，选网孔为独立回路：
（1）不含受控源的线性网络
Rjk=Rkj , 系数矩阵为对称阵。
（2）当网孔电流均取顺（或逆时
针方向时，Rjk均为负。
表明
i1
i3
i2
RS
R5
R4
R3
R1
R2
US
+
_
i

## Slide 18
解2
只让一个回路电流经过R5支路
RS
R5
R4
R3
R1
R2
US
+
_
i
i1
i3
i2
特点
（1）减少计算量
（2）互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻

## Slide 19
3.理想电流源支路的处理
引入电流源电压，增加回路电流和电流源电流的关系方程。
例
RS
R4
R3
R1
R2
US
+
_
iS
U
_
+
i1
i3
i2
电流源看作电压源列方程
增补方程：

## Slide 20
选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路,
该回路电流即 IS 。
RS
R4
R3
R1
R2
US
+
_
iS
i1
i3
i2
为已知电流，实际减少了一方程

## Slide 21
与电阻并联的电流源，可做电源等效变换
I
R
IS
º
º
转换
+
_
RIS
I
R
º
º

## Slide 22
例
求电路中电压U，电流I和电压源产生的功率。
＋
4V
3A
2
－
+
–
I
U
3
1
2A
2A
i1
i4
i2
i3
解

## Slide 23
3.6 结点电压法(node voltage method)
选结点电压为未知量，则KVL自动满足，就无需列写KVL 方程。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合，求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。
基本思想：
以结点电压为未知量列写电路方程分析
电路的方法。适用于结点较少的电路。
1.结点电压法
列写的方程
结点电压法列写的是结点上的KCL方程，独立方程数为：
与支路电流法相比，方程数减少b-(n-1)个。

## Slide 24
任意选择参考点：其它结点与参考点的电压差即是结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。
(uA-uB)+uB-uA=0
KVL自动满足
说明
uA-uB
uA
uB

## Slide 25
iS1
uS
iS2
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
+
_
1
3
2
(2) 列KCL方程：
 iR出= iS入
i1+i2=iS1+iS2
-i2+i4+i3=0
把支路电流用结点电压表示：
-i3+i5=－iS2
2. 方程的列写
(1) 选定参考结点，标明其余n-1个独立结点的电压

## Slide 26
整理
令 Gk=1/Rk，k=1, 2, 3, 4, 5
上式简记为：
G11un1+G12un2 ＋G13un3 = iSn1
G21un1+G22un2 ＋G23un3 = iSn2
G31un1+G32un2 ＋G33un3 = iSn3
标准形式的结点电压方程
等效电流源

## Slide 27
其中
G11=G1+G2 结点1的自电导，等于接在结点1上所有
支路的电导之和。
G22=G2+G3+G4 结点2的自电导，等于接在结点2上所有 支路的电导之和。
G12= G21 =-G2 结点1与结点2之间的互电导，等于接在 结点1与结点2之间的所有支路的电导之和，为负值。
自电导总为正，互电导总为负。
G33=G3+G5 结点3的自电导，等于接在结点3上所有支路的电导之和。
G23= G32 =-G3 结点2与结点3之间的互电导，等于接在结
点1与结点2之间的所有支路的电导之和，
为负值。

## Slide 28
iSn2=-iS2＋uS/R5 流入结点2的电流源电流的代数和。
iSn1=iS1+iS2 流入结点1的电流源电流的代数和。
流入结点取正号，流出取负号。
由结点电压方程求得各结点电压后即可求得各支路电压，各支路电流可用结点电压表示：

## Slide 29
一般情况
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n-1=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n-1=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n-1=iSn,n-1
其中
Gii —自电导，等于接在结点i上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。总为正。
当电路不含受控源时，系数矩阵为对称阵。
iSni — 流入结点i的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。
Gij = Gji—互电导，等于接在结点i与结点j之间的所支路的电导之和，总为负。

## Slide 30
结点法的一般步骤：
(1) 选定参考结点，标定n-1个独立结点；
(2) 对n-1个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到n-1个结点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用结点电压表示)；

## Slide 31
试列写电路的节点电压方程。
(G1+G2+GS)U1-G1U2－GsU3=USGS
-G1U1+(G1 +G3 + G4)U2-G4U3 =0
－GSU1-G4U2+(G4+G5+GS)U3 =－USGS
例
Us
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
GS
3
1
2

## Slide 32
I
(G1+G2)U1-G1U2 =I
-G1U1+(G1 +G3 + G4)U2-G4U3 =0
-G4U2+(G4+G5)U3 =－I
U1-U3 = US
看成电流源
增补方程
（2） 选择合适的参考点
U1= US
-G1U1+(G1+G3+G4)U2- G3U3 =0
-G2U1-G3U2+(G2+G3+G5)U3=0
Us
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
3
1
2
Us
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
3
1
2
3. 无伴电压源支路的处理
（1）以电压源电流为变量，增补结点电压与电压源间的关系

## Slide 33
例
求U和I 。
解1
应用结点法。
90V
＋
＋
＋
－
－
－
2
1
2
1
100V
20A
110V
＋
－
U
I
3
1
2
2

## Slide 34
90V
＋
＋
＋
－
－
－
2
1
2
1
100V
20A
110V
＋
－
U
I
解2
应用回路法。
1
2
3

## Slide 35: 练习
电路如下图所示，分别列写出a，b的节点电压
的方程，并比较它们的异同