## Slide 1
第九章 含有运算放大器的电阻电路

## Slide 2
运算放大器NE5532P和HA17339的封装图

## Slide 3
在电子技术中，运放可以用于
1．信号的运算——如比例、加法、减法、积分、微分等
2．信号的处理——如有源滤波、采样保持、电压比较等
3．波形的产生——矩形波、锯齿波、三角波等
4．信号的测量——主要用于测量信号的放大

## Slide 4
运算放大器是当前应用非常广泛的一种器件。我们感兴趣的是该器件的外部特性。
运算放大器的符号及对其实测而得到的输入输出特性曲线如图所示。

## Slide 5
va对应的端子为“-”，当输入va单独加于该端子时，输出电压与输入电压 va反相，故称为反相输入端。
vb对应的端子为“＋”，当输入vb单独由该端加入时，输出电压与vb同相，故称它为同相输入端。
输出 vo=Avi=A(vb-va)
A称为运算放大器的开环增益（放大倍数）

## Slide 6
假设将运算放大器的“＋”端接地(见下左图)，若再计及运算放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro，则左图可用下右图模型来模拟。
常用的运算放大器的输入电阻Ri很大，输出电阻Ro很小，开环增益非常大，所以常把它看作理想的运算放大器。
理想运算放大器具有下列参数：
Ri≈∞ ； Ro≈0 ； A≈∞

## Slide 7
“虚短”和“虚断”是两个矛盾的概念, 对一个理想的运放是必须同时满足的。
理想运算放大器的符号
由于A≈∞而输出电压vo为有限值，所以
vi=vo/A≈0
即两个输入端间可近似为短路(称虚短)
由于Ri≈∞，所以输入电流接近于零。此时，输入端可近似看作断路(称虚断)。

## Slide 8
左图所示为一个反向比例器，求其输出电压vo与输入电压vs之间的关系。
由“虚断”，i1=-i2，即
根据“虚短”，有va=0
可得 vo/vs=-Rf/Rs
比例器具有使两个电压(输入电压和输出电压)之比只与比值Rf／RS有关，而与开环增益无关。所以，选择不同的Rf和RS值，可获得不同比例(即增益)。
当RS=Rf时，vo＝-vS，即输出电压与输入电压大小相等，方向相反，故此时的比例器称反相器。

## Slide 9
如右图所示电路，已知其输入为电压源电压vs，求其负载RL中的电流iL。
由“虚短”概念, va＝0
根据“虚断”, is=iL
流过负载的电流 iL=vs/Rs
iL与负载电阻大小无关。负载RL相当于接在一个电流源上。所示电路具有将电压源转换成电流源的功能，称电源转换器。

## Slide 10
图示电路，求电压比v0/vS
若R2，R10，则vo/vS=1  vo=vS，输出电压等于输入电压，称电压跟随器，也称缓冲器。它是在电流不能或不允许直接从电源流向负载的情况下使用的，电流由运放向负载提供，但电流不能超过运放所能提供的最大值。

## Slide 11
由于该电路的输入电阻Ri为无限大(uin=0)和输出电阻Ro为零，将它插入两个双口网络之间(图5－14)时，既不会影响网络的转移特性，又能对网络起隔离作用，故又称为缓冲器。

## Slide 12
电路如图所示，试计算开关接在a和a 位置，及接在b和b 位置时的转移电压比uo/uin。

## Slide 13
开关S1、S2接在a、a 时，在 N1和 N2间插入电压跟随器，不会影响u1和K1的值，又由于跟随器的输出电阻为零，N2的接入不会影响u2的值，即u1= u2。该电路总的转移电压比为
解：网络 N1和N2的转移电压比为

## Slide 14
开关 S1、S2接在b、b 时， N1和 N2直接相连，由于N2输入电阻对N1的影响，K1将会变化，总转移电压比为
由此例可见，使用缓冲器可以隔离两个电路的相互影响，从而简化了电路的分析与设计。

## Slide 15
比例加法器：y =a1x1+a2x2+a3x3 ，符号如下图：
u-= u+=0
i-=0
+
_
uo
_
+

+
R2
Rf
i-
u+
u-
R1
R3
ui1
ui2
ui3
a1
a2
a3
-1
-y
y
x1
x2
x3

## Slide 17
例1
u1
u2

## Slide 19
考虑运放1：

## Slide 20
考虑运放2：
因为

## Slide 21
考虑运放3：

## Slide 22
图电路中的运放工作于线性区，试用叠加定理计算输出电压uo。
解：工作于线性区的运放模型是线性电阻元件，可以应用叠加定理。
图(b)是一个反相放大器，求得
图(c)是一个同相放大器电路，求得

## Slide 23
运算电路的分析方法
运用“虚短”和“虚断”的概念分析电路中各电量间关系。运放在线性工作时，“虚短”和“虚断” 总是同时存在。虚地只存在于同相输入端接地的电路中。
2) 运用叠加定理解决多个输入端的问题。

## Slide 24
R
R
R
2R
2R
2R
2R
2R
I0
I1
I2
I3
S0
S1
S2
S3
D0
D1
D2
D3
UREF
I
Rf
UO
－
＋
△
8
＋
A
B
C
D
Io1
Io2
基准电源
模拟开关
T型电阻网络
电流求和放大器
并行数字输入
D=0， S 接地；D=1， S 接“虚地”。
T型电阻网络D/A转换器

## Slide 25
梯形电阻网络A、B、C、D任意一点，其右边的电阻网络等效电阻均等于R
对n位D/A有