## Slide 1
第二章 简单电阻电路的分析方法

## Slide 2
本章基本知识结构框图
电路等效变换的概念
1
电阻的并联和串联
2
电压源和电流源的串联和并联及其等效变换
3
输入电阻
4

## Slide 3
2.1 引言
电阻电路
仅由电源和线性电阻构成的电路
分析方法
（1）欧姆定律和基尔霍夫定律是分
析电阻电路的依据；
（2）等效变换的方法,也称化简的方法

## Slide 4
2.2 电路的等效变换
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端络网(或一端口网络)。
1. 二端网络（单端口网络）
无源
无源单端口
2. 单端电路等效的概念
两个单端口电路，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
i
i

## Slide 5
B
+
-
u
i
C
+
-
u
i
等效
对A电路中的电流、电压和功率而言，满足
B
A
C
A
明确
（1）电路等效变换的条件
（2）电路等效变换的对象
（3）电路等效变换的目的
两电路具有相同的VCR
未变化的外电路A中的电压、电流和功率
化简电路，方便计算

## Slide 7
2.3 电阻的串联、并联和串并联
（1） 电路特点
1. 电阻串联( Series Connection of Resistors )
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk

## Slide 8
结论：
等效
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
(2) 等效电阻
u
+
_
Req
i
+
_
R1
R n
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk

## Slide 9
(3) 串联电阻的分压
说明电压与电阻成正比，因此串连电阻电路可作分压电路
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
i
º
注意参考方向 !
两个电阻的分压：

## Slide 10
(4) 功率
p1=R1i2， p2=R2i2，， pn=Rni2
p1: p2 :  : pn= R1 : R2 :  :Rn
总功率 p=Reqi2 = (R1+ R2+ …+Rn ) i2
=R1i2+R2i2+ +Rni2
=p1+ p2++ pn
（1） 电阻串连时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比
（2） 等效电阻消耗的功率等于各串连电阻消耗功率的总和
表明

## Slide 11
2. 电阻并联 (Parallel Connection)
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
(1) 电路特点
(a) 各电阻两端分别接在一起，两端为同一电压 (KVL)；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in

## Slide 12
等效
由KCL:
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in
=u/R1 +u/R2 + …+u/Rn=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)=uGeq
G =1 / R为电导
(2) 等效电阻
+
u
_
i
Req
等效电导等于并联的各电导之和
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 13
（3） 并联电阻的电流分配
电流分配与电导成正比
R1
R2
i1
i2
i
º
º
º

## Slide 14
（4） 功率
p1=G1u2， p2=G2u2，， pn=Gnu2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :Gn
总功率 p=Gequ2 = (G1+ G2+ …+Gn ) u2
=G1u2+G2u2+ +Gnu2
=p1+ p2++ pn
（1） 电阻并连时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比
（2） 等效电阻消耗的功率等于各串连电阻消耗功率的总和
表明

## Slide 15
3. 电阻的串并联
例
电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称电阻的串并联。
计算各支路的电压和电流。
i1
+
-
i2
i3
i4
i5
18 
6 
5 
4
12 
165V
i1
165V
+
-
i2
i3
18 
9 
5 
6 

## Slide 16
例
解
① 用分流方法做
②用分压方法做
求：I1 ,I4 ,U4
12V
_
+
2R
2R
2R
2R
R
R
I1
I2
I3
I4
_
U4
+
_
U2
+
_
U1
+

## Slide 17
（1） 求出等效电阻或等效电导；
（2） 应用欧姆定律求出总电压或总电流；
（3） 应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压
以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系！
例
6
15
5
5
d
c
b
a
求: Rab , Rcd
等效电阻针对电路的某两端而言，否则无意义。

## Slide 18
60
100
50
10
b
a
40
80
20
100
60
b
a
40
20
100
100
b
a
20
60
100
60
b
a
120
20
Rab＝70

## Slide 19
15
20
b
a
5
6
6
7
15
b
a
4
3
7
15
20
b
a
5
6
6
7
15
b
a
4
10
Rab＝10
缩短无电阻支路

## Slide 20
2.5 电压源和电流源的串联和并联
1. 理想电压源的串联和并联
相同的电压源才能并联,电源中的电流不确定。
串联
等效电路
º
+
_
uS
º
+
_
uS2
+
_
+
_
uS1
º
º
+
_
uS
注意参考方向
等效电路
并联
uS1
+
_
+
_
I
º
º
uS2

## Slide 21
+
_
uS
+
_
i
u
R
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
i
u
R1
R2
电压源与支路的串、并联等效
uS
+
_
I
任意
元件
u
+
_
R
uS
+
_
I
u
+
_
对外等效！

## Slide 22
2. 理想电流源的串联并联
相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定
串联
并联
iS
º
º
iS1
iS2
iSn
º
º
iS
等效电路
注意参考方向
i
iS2
iS1
等效电路

## Slide 23
电流源与支路的串、并联等效
iS2
iS1
º
º
i
R2
R1
+
_
u
等效电路
R
iS
º
º
iS
º
º
任意
元件
u
_
+
等效电路
iS
º
º
R
对外等效！

## Slide 24
2.6 电压源和电流源的等效变换
实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。
u=uS – Ri i
i =iS – Giu
i = uS/Ri – u/Ri
比较可得等效的条件：
iS=uS /Ri Gi=1/Ri
i
Gi
+
u
_
iS
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
实际电压源
实际电流源
端口特性

## Slide 25
由电压源变换为电流源：
转换
转换
由电流源变换为电压源：
i
_
+
uS
Ri
+
u
_
i
Gi
+
u
_
iS
i
Gi
+
u
_
iS
i
_
+
uS
Ri
+
u
_

## Slide 26
(2) 等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
注意
开路的电流源可以有电流流过并联电导Gi 。
电流源短路时, 并联电导Gi中无电流。
 电压源短路时，电阻中Ri有电流；
 开路的电压源中无电流流过 Ri；
iS
(3) 理想电压源与理想电流源不能相互转换。
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。
(1) 变换关系
数值关系:
iS
i
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
Gi
+
u
_
iS
表现在

## Slide 27
例1.
I=0.5A
6A
+
_
U
5
5
10V
10V
+
_
U
5||5
2A
6A
U=20V
例2.
2A
5A
3
4
7
I＝？
15v
_
+
+
_
8v
7
7
I
U=?

## Slide 28
例3.
_
10V
10
10V
6A
+
+
_
70V
10
+
_
_
6V
10
2A
6A
+
66V
10
+
_

## Slide 29
1A
10
6A
7A
10
70V
10
+
_
60V
+
_
6V
10
+
_
6V
10
6A
+
_
66V
10
+
_

## Slide 30
例4.
40V
10
4
10
2A
I=?
2A
6
30V
_
+
+
_
40V
4
10
2A
I=?
6
30V
_
+
+
_
60V
10
10
I=?
30V
_
+
+
_

## Slide 31
2.6 输入电阻
1. 定义
无
源
+
-
u
i
输入电阻
2. 计算方法
（1）如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、 并联求它的等效电阻；
（2）对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输
入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流
源，求得电压，得其比值。

## Slide 32
例1.
US
+
_
R3
R2
R1
i1
i2
计算下例一端口电路的输入电阻
R2
R3
R1
有源网络先把独立源置零：电压源短路；电流源断路，再求输入电阻
无源电阻网络

## Slide 33: 练习1：
图示为一无限电阻电路。其中所有电阻的阻值都为R。试求电路的等效电阻Ri
求得