## Slide 1
第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析

## Slide 2
1.换路定则和电路初始值的求法；
2.掌握一阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应的概念和物理意义；
3.会计算和分析一阶动态电路(重点是三要素法)；
4.了解二阶电路零状态响应、零输入响应、全响应的概念和物理意义；
5.会分析简单的二阶电路,列写二阶电路的微分方程，求二阶电路的初始值；
内容提要与基本要求

## Slide 3
动态电路：含储能元件L(M)、C。KCL、KVL方程仍为代数方程，而元件方程中含微分或积分形式。因此描述电路的方程为微分方程。
(记忆电路)
电阻电路：电路中仅由电阻元件和电源元件构成。KCL、KVL方程和元件特性均为代数方程。因此描述电路的方程为代数方程。
(即时电路)
7.1 动态电路概述
一、 电阻电路与动态电路

## Slide 4
S未动作前
S接通电源后进入另一稳态
i = 0, uC = 0
i = 0, uC= US
二、 什么是电路的过渡过程？
稳定状态(稳态)
过渡状态(动态)
S
+
–
uC
US
R
C
i
S
+
–
uC
US
R
C
i
过渡过程： 电路由一个稳态过渡到另一个稳态需要经历的过程。

## Slide 5
uC
t
t1
US
O
初始
状态
过渡
状态
新稳态
三、过渡过程产生的原因
1. 电路中含有储能元件(内因)
能量不能跃变
2. 电路结构或电路参数发生变化(外因)
支路的接入、断开；开路、短路等
S
+
–
uC
US
R
C
i
+
uS
R1
R2
R3

参数变化
换路
+
–
uC
C
+
uS
R1
R3


## Slide 6
四、分析方法
一阶电路：一阶微分方程所描述的电路.
二阶电路：二 阶微分方程所描述的电路.
L
S (t=0)
US
C
+
–
uC
R
( t>0 )
经典法——时域分析法
动态电路的阶数：
高阶电路：高 阶微分方程所描述的电路.

## Slide 7
稳态分析和动态分析的区别
稳态
动态
换路发生很长时间后状态
微分方程的特解
恒定或周期性激励
换路发生后的整个过程
微分方程的一般解
任意激励

## Slide 8
一、t = 0+与t = 0 的概念
t=0时换路
t = 0 t = 0的前一瞬间
t = 0+ t = 0的后一瞬间
t = 0 换路瞬间
0
0+
t = t0 ： t0的前一瞬间；t = t0+： t0的后一瞬间
初始条件为 t = 0+时u 、i
及其各阶导数的值.
L
S (t=0)
US
C
+
–
uC
R
(t>0)
t = t0换路
7.3 电路中起始条件的确定

## Slide 9
二、换路定则 (开闭定则)
当t = 0+时,
C
i
uC
+
–
qC (0+) = qC (0)
uC (0+) = uC (0)
当i(t)为有限值时,
qC=CuC
电荷守恒
换路瞬间，若电容电流保持为有限值，
则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

## Slide 10
当t = 0+时,
L (0+) = L (0)
iL (0+) = iL (0)
当u(t)为有限值时,
L=LiL
L
iL
u
+
–
磁链守恒
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，
则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

## Slide 11
小结：
(2) 换路定则是建立在能量不能突变的基础上
(1) 一般情况下电容电流、电感电压均为有限值，
换路定则成立。
L (0+)= L (0  )
iL(0+)= iL(0 )
qC (0+) = qC (0)
uC (0+) = uC (0)
换路定则:

## Slide 12
三、电路初始条件的确定
例1.
求 uC (0+) ,iC (0+).
t = 0时打开开关S,
由换路定则：
uC (0+) = uC (0)=8V
0+等效电路：

+
10V
i
iC
uC
S
10k
40k

+

C
解：
+
10V
i (0+)
iC(0+)
8V
10k

+


## Slide 13
例2.
t = 0时闭合开关S, 求uL(0+).
iL(0+)= iL(0)=2A
0+等效电路：
10V
S
1
4
iL
L
uL
+
–
解：
10V
1
4
iL(0+)
uL (0+)
+
–

## Slide 14
例4.
0+电路：
iL(0+)=iL(0)=IS
uC(0+)=uC(0)=RIS
uL(0+)= uC(0+)= RIS
iC(0+)=iL(0+) uC(0+)/R
=RISRIS
=0
求 iC(0+) , uL(0+).
S(t=0)
+
–
uL
C
uC
L
IS
R
iL
+
–
+
–
uL (0+)
uC (0+)
R
+
–
iC (0+)
iL(0+)
解：

## Slide 15
求初始值的一般步骤：
(1) 由换路前电路求uC(0)和iL(0)；
(2) 由换路定则，得uC(0+)和iL(0+)；
(3) 作0+等效电路：
(4) 由0+电路求所需的u(0+)、i(0+)。
电容用电压为uC(0+)的电压源替代；
电感用电流为iL(0+)的电流源替代。

## Slide 16: 例 下图电路，开关闭合前电路无贮能，求 i1(0+)、i2(0+)和 uL(0+)。

## Slide 17: 解：由题意
显然uc和iL均不跃变
画出t = 0+的等效电路

## Slide 18: 例 换路前电路已处稳态，求 uc(0+), iL(0+)和iL’(0+),uc’(0+)。

## Slide 19
(1) 由t=0-的电路（电感短路，电容开路）得

## Slide 20
(2) 将L用2A电流源代替，C用零伏电压源(短路线)代替，得t=0+的等效电路。
)
+
-
'
L
Li
(0+
)
Cu
c
'
(0+
( t
= 0+)
W
20
2A

## Slide 21
解：
① t<0时，电路处于稳态
iL(0-) =0 A
② t=0+时，由换路定理
iL(0+) =iL(0-) =0 A
③ 作t=0+时刻等效图（图b)
uL(0+)=Us-RiL(0+)
=6- 2×0=6V
-
+
iL(0+)
2
uL(0+)
+
-
6V
Us
(b) 0+等效图
R
K
-
+
iL(t)
2
L=3H
uL(t)
+
-
6V
Us
(a)
K
例：如图电路，t=0时刻开关闭合，求

## Slide 22
④ t= ∞时（图c），电路重新达到稳态，L相当于短路线。
iL(∞)=6/2=3A
uL(∞)=0
电感电流 iL不能突变，即iL(0+)= iL(0-) ，但电感电压uL可能突变。本例中 uL(0+) 不等于uL(0-)
同理，电容电压 uc不能突变，即uc(0+)= uc(0-) ，但电容电流ic可能突变。
注：
-
+
iL(∞)
2
uL(∞)
+
-
6V
Us
(c) t= ∞时等效图
R
L
K

## Slide 23
例: 如图(a)，电路原处于稳态，K于t=0时刻闭合，①求初
始值ic(0+)、 uL(0+)及i(0+) 。②求 ic(∞) 、 uL(∞)及 i(∞) 。
解：
求原始状态uc(0-)及 iL(0-)
t<0时（直流稳态），故：
电容视为开路，电感视为短路。
ic(0-)=0 uL(0-)=0
iL(0-)=Us/（R2+R3)=12/（4+2）=2A
uc(0-)=R2iL(0-)=4×2=8V
由换路定理有：
iL(0+)= iL(0-) =2A uc(0+)= uc(0-) =8V
作0+等效图（图b）
-
+
12V
Us
R1
R2
R3
K
2
4
5
uc
+
-
ic
uL
+
-
iL
i
(a)

## Slide 24
在0+等效图中:
电容元件用uc(0+)电压源代替
电感元件用iL(0+)电流源代替
激励源取t=0+时Us(0+)
③ 由0+等效图有：
-
+
12V
Us
R1
R2
R3
K
2
4
5
uc
+
-
ic
uL
+
-
iL
i
(a)
ic(0+)
uL(0+)
+
-
i(0+)
-
+
-
+
12V
Us
R1
R2
4
5
uc(0+)
iL(0+)=2A
(b) 0+等效图
8V

## Slide 25
故 ic()=0 uL()=0
i ()=12/4=3A
t= 时作等效图c
此时电路重新达到直流稳态
电容视为开路，电感视为短路。
-
+
12V
Us
R1
R2
R3
K
2
4
5
uc
+
-
ic
uL
+
-
iL
i
(a)
+
-
-
+
12V
Us
R1
R2
4
5
(c) t=∞等效图
uL()
i()
ic()

## Slide 26
例：如图(a)零状态电路，K于t=0时刻闭合，作0+图
并求ic(0+)和uL(0+)。
① t<0时，零状态 →uc(0-)=0 iL(0-)=0
解:
② 由换路定理有：uc(0+)= uc(0-) =0 iL(0+)= iL(0-) =0
作0+图： 零状态电容→零值电压源 →短路线
零状态电感→零值电流源 →开路
③ 由0+图有：ic(0+)=Us/R1 uL(0+)=uR(0+)=Us
注： ic与 uL在t=0时刻有突变。
Us
K
C
R1
R2
L
(a)
uL
+
-
ic
Us
K
C
R1
R2
L
(b) 0+图
uL(0+)
+
-
ic(0+)

## Slide 27
零输入响应(Zeroinput response )：激励(电源)为零，
由初始储能引起的响应。
一、 RC电路的零输入响应 (C对R放电)
uC (0)=U0
解答形式 uC(t)=uC"=Aept (特解 uC'=0)
特征方程 RCp+1=0
S(t=0)
+
–
uC
R
C
i
+
–
uC
7.4 一阶电路的零输入响应

## Slide 28
起始值 uC (0+)=uC(0)=U0
 A=U0
令 =RC,  具有时间的量纲 , 称 为时间常数。
I0
t
iC
O
U0
t
uC
O

## Slide 29
从理论上讲 t 时,电路才能达到稳态. 单实际上一般认为经过3  5 的时间, 过渡过程结束,电路已达到新的稳态。
C的能量不断释放, 被R吸收, 直到全部储能消耗完毕.
t
0  2 3 4 5
U0 0.368U0 0.135U0 0.05U0 0.02U0 0.007 U0
能量关系：
R
C

## Slide 30
二、RL电路的零输入响应
其解答形式为： i(t) = Aept
由特征方程 Lp+R=0 得
由初值 i(0+)=i(0)= I0
得 i(0+)=A= I0
US
S(t=0)
R1
iL
L
uL
+
–
R

## Slide 31
(1) iL, uL 以同一指数规律衰减到零；
(2)衰减快慢取决于L/R。
令 =L/R  RL电路的时间常数
3 5 过渡过程结束
I0
t
iL
O
 RI0
t
uL
O

## Slide 32
iL (0+)=iL(0)=35/0.2=175 A= I0
uV (0+)=  875 kV !
例.
L=0.4H
V
RV
5k
35V
S(t=0)
iL
uV
+
–
R=0.2

## Slide 33
小结：
1. 一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应
都是一个指数衰减函数。
2. 衰减快慢取决于时间常数 .
RC电路 ：  = RC, RL电路：  = L/R
3. 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
4. 一阶电路的零输入响应和初值成正比。
L=0.4H
35V
S(t=0)
iL
R=0.2
预防措施：
D

## Slide 34
一阶电路的零输入响应为
所以
对电路断开C，令内部独立源为零，并外加电压源us，可求得戴维南等效电路的电阻
初始条件

## Slide 35
所以
则

## Slide 36
小结
4.一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。
一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的
响应, 都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。
2. 衰减快慢取决于时间常数
RC电路  = RC , RL电路  = L/R
R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。
3. 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
iL(0+)= iL(0－)
uC (0+) = uC (0－)
RC电路
RL电路

## Slide 37
（1）从物理意义上说，零输入响应是在零输入时非零初始状态下产生的，它取决于电路的初始状态，也取决于电路的特性。对一阶电路来说，它是通过时间常数τ或电路固有频率λ来体现的。
（2）从数学意义上说，零输入响应就是线性齐次常微分方程，在非零初始条件下的解。
（3）在激励为零时，线性电路的零输入响应与电路的初始状态呈线性关系，初始状态可看做是电路的“激励”或“输入信号”。若初始状态增大A倍，则零输入响应也增大A倍，这种关系我们称为“零输入线性”。
零输入响应的特性如下:

## Slide 38
零状态响应(Zerostate response)：储能元件初始能量为零，在激励(电源)作用下产生的过渡过程。
(2) 求特解 uC'= US
1. RC电路的零状态响应
(1) 列方程：
uC (0)=0
非齐次线性常微分方程
解答形式为：
齐次解
特解
强制分量 (稳态分量)
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
7.5 一阶电路的零状态响应

## Slide 39
uC (0+)=A+US= 0
 A=  US
(3) 求齐次方程通解 uC 自由分量(暂态分量)
(4) 求全解
(5) 定常数
US
 US
uC'
uC"
强制分量(稳态)
自由分量(暂态)
uc
t
O

## Slide 40
t
i
O
能量关系：
电源提供的能量一部分被电阻消耗掉，
一部分储存在电容中，且WC=WR
充电效率为50%
US
R
C

## Slide 41
t= 0时闭合开关S.
求uC、i1的零状态响应。
u
iC
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
uC (V)
t
1.5
O
例.
解法1:

## Slide 42
解法2:
戴维南等效.
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
+
1.5V
+
0.25
1
0.8F
uC


S

## Slide 43
2. RL电路的零状态响应
iL(0)=0
3. 正弦电源激励下的零状态响应(以RL电路为例)
iL(0)=0
US
L
S (t=0)
+
–
uL
R
+
–
uR
iL
t
O
uS
L
S (t=0)
+
–
uL
R
+
–
uR
iL
uS
+
–

## Slide 44
强制分量(稳态)
自由分量(暂态)
用相量法计算稳态解 iL :
iL(0)=0
L
S (t=0)
+
–
uL
R
+
–
uR
iL
uS
+
–
jXL
R
+
–

## Slide 45
定常数
解答为
讨论：
(1) u  =0o, 即合闸 时u =
合闸后，电路直接进入稳态，不产生过渡过程。
(2)  u  = ±/2 即 u = ±/2
A=0 无暂态分量

## Slide 46
u = +/2时波形为：
最大电流出现在合闸后半个周期时 t = T/2。
t
ILm
i''
i'
i
ILm
O
T/2

## Slide 47
4. 阶跃响应
uC (0)=0
+
–
uC
US (t)
R
C
i
+
–
uC (0)=0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
t
i
O
US
uC
t
O

## Slide 48
延时阶跃响应:
激励在t=t0时加入，
则响应从t=t0开始。
uC (t0 )=0
+
–
uC
US (tt0)
R
C
i
+
–
US
uC
t
O
t0
t
i
O
t0

## Slide 49
例.
求零状态响应iC .
10k
10k
uS
+
iC
100F

0.5
10
t (s)
uS (V)
0
解:
10k
10k
10 (t)
+
100F

10k
10k
10 (tt0)
+
100F


## Slide 50
等效
10k
10k
10 (t)V
+
100F

5k
5 (t) V
+
100F

10k
10k
10 (t-t0)V
+
100F

分段表示为：

## Slide 51
等效
10k
10k
10V
+
100F

5k
5 V
+
100F

(1) 0<t<0.5s
(2) 0.5s<t
10k
10k
100F
另解：

## Slide 52
波形:
t(s)
iC(mA)
0
1
0.632
0.5
0.368

## Slide 53
小结：
1. 一阶电路的零状态响应是储能元件无初始储量时，由输入激励引起的响应。解答有二个分量:
uC =uC'+uC"
2. 时间常数与激励源无关。
3. 线性一阶网络的零状态响应与激励成正比。
4. 零状态网络的阶跃响应为 y(t) (t) 时，则延时t0的阶跃响应为 y(t-t0) (t-t0)。

## Slide 54
例：图示电路，在t＝0时开关闭合，求t≥0 iL(t)。
解： 对电路ab左边戴维南等效：
所以

## Slide 55
例 已知电路如图所示，且电感无初储能，当t=0时，开关K闭合，
试求t≥0时的零状态响应uL(t)
解（1）建立电路微分方程
选iL(t)为变量，在t≥0时，有
KVL方程：
KCL方程：
VCR方程：
Notes: 不能用戴维南，因为受控源的受控量刚好是电感上的电压，只能采用列些微分方程和求解微分方程做

## Slide 56
三式联解得电路微分方程：
（2）求解
由换路定律可得：
微分方程的解应为
由初始条件式即可定出式中待定系数k=-1，所以

## Slide 57
例2.
已知: u(t)如图示 , iL(0)= 0 。求: iL(t) , 并画波形。
解
0 < t  1 iL(0+)=0
t < 0 iL(t)=0
iL()=1A
iL(t) = 1et / 6 A
 =5/ (1//5)=6 s
u(t)
1
2
1
2
0
t (s)
(V)
+

u(t)
1
5
5H
iL
方法一：用分段函数表示
+

1V
1
5
5H
iL

## Slide 58
1 < t  2 iL(1+)= iL(1-)= 1e1/ 6 =0.154 A
iL( )=0
iL(t) = 2 +[0.1542] e ( t  1 )/ 6 = 21.846 e ( t  1 )/ 6 A
t > 2 iL(2+)= iL(2-)= 2 - 1.846 e - ( 2 - 1 )/ 6 =0.437 A
iL()=2A
iL(t) = 0.437 e ( t  2 )/ 6 A
 =6 s
 =6 s
+

2V
1
5
5H
iL
1
5
5H
iL

## Slide 59
0
0.154
0.437
1
2
t (s)
iL(t)
(A)

## Slide 60
u(t)=  (t)+ (t1)2 (t2)
 (t)
(1 e t / 6) (t)
 (t1)
(1e( t1) / 6 ) (t1)
2 (t2)
2(1e( t  2) / 6 ) (t2)
iL(t) = (1 e t / 6) (t)+ (1e( t1) / 6 ) (t1)2(1e( t  2) / 6 ) (t2) A
解法二：用全时间域函数表示(叠加)
u(t)
1
2
1
2
0
t (s)
(V)

## Slide 61
零状态响应的特性如下:
从物理意义上说，电路的零状态响应是由外加激励和电路特性决定的。一阶电路零状态响应反映的物理过程，实质上是动态元件的储能从无到有逐渐增加的过程，电容电压或电感电流都是从零值开始按指数规律上升到稳态值。上升的快慢由时间常数决定。
(2) 从数学意义上说，零状态响应就是线性非齐次常微分方程在零初始条件下的解。
(3) 当系统的起始状态为零时，线性电路的零状态响应与外施激励成线性关系，即激励增大到A倍，响应也增大到A倍。多个独立源作用时，总的零状态响应为各独立源分别作用的响应的总和，这就是所谓“零状态线性”。

## Slide 62
全响应：非零初始状态的电路受到激励时电路中产生的响应。
一、一阶电路的全响应及其两种分解方式
1. 全解 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
uC'= US
以RC电路为例
解答为 uC(t)=uC' + uC"
非齐次方程
uC"=Aept
 =RC
uC (0+)=A+US=U0
 A=U0 US
(t>0)
强制分量
自由分量
uC (0)=U0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
7.6 一阶电路的全响应

## Slide 63
强制分量(稳态解)
自由分量(暂态解)
uC"
U0 US
uC'
US
U0
uC
t
uC
o

## Slide 64
2. 全响应= 零状态响应 + 零输入响应
零状态响应
零输入响应
t
uC
0
US
零状态响应
全响应
零输入响应
U0
=
+
uC 1(0-)=0
uC2 (0-)=U0
uC (0)=U0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
S(t=0)
+
–
uC1
US
R
C
i1
+
–
uR1
S(t=0)
+
–
uC2
R
C
i2
+
–
uR2

## Slide 65
全响应小结:
1. 全响应的不同分解方法只是便于更好地理解过渡过程的本质;
2. 零输入响应与零状态响应的分解方法其本质是叠加，因此只适用于线性电路；
3. 零输入响应与零状态响应均满足齐性原理，但全响应不满足。

## Slide 66
如图电路，uc(0-)= -1V,
K于t=0时刻闭合，求：
① 若t≧0时uc(t)=?
②
例：
解： （1） t≧0时电路方程为：
代入R、C值有：
①
0.5F
uc
K
+
-
+
-
1
us

## Slide 67
强制响应
固有响应
（自由响应）
①
代初值uc(0+)= uc(0-)= -1V，有：A=-3
暂态响应
（无稳态）
当然也是可以设定特解：

## Slide 68
②
②
齐次通解：
代初值uc(0+)= uc(0-)= -1V，有：A= -1
当然也是可以设定特解：

## Slide 69
一阶电路的数学描述是一阶微分方程 , 其解的一般形式为
令 t = 0+
7.7 用三要素法分析一阶电路

## Slide 70
例1.
已知： t=0时合开关S。
求 换路后的uC(t) 。
解
t
uC (V)
2
0.667
0
1A
2
1
3F
+
uC

S

## Slide 71
例2.
已知：电感无初始储能 t = 0 时合 S1 , t =0.2s时合S2。
0 < t < 0.2s
t > 0.2s
解
i
10V
1H
S1(t=0)
S2
(t=0.2s)
3
2
求换路后的电感电流i(t)。
i
t (s)
0.2
5
(A)
1.26
2
0

## Slide 72
例3.
已知: u(t)如图示 , iL(0)= 0 。
求: iL(t) , 并画波形 .
解
0 < t  1 iL(0+)=0
t < 0 iL(t)=0
iL()=1A
iL(t) = 1et / 6 A
 =5/ (1//5)=6 s
u(t)
1
2
1
2
0
t (s)
(V)
+

u(t)
1
5
5H
iL
方法一：用分段函数表示
+

1V
1
5
5H
iL

## Slide 73
1 < t  2 iL(1+)= iL(1-)= 1e1/ 6 =0.154 A
iL( )=0
iL(t) = 2 +[0.1542] e ( t  1 )/ 6 = 21.846 e ( t  1 )/ 6 A
t > 2 iL(2+)= iL(2-)= 2 - 1.846 e - ( 2 - 1 )/ 6 =0.437 A
iL()=2A
iL(t) = 0.437 e ( t  2 )/ 6 A
 =6 s
 =6 s
+

2V
1
5
5H
iL
1
5
5H
iL

## Slide 74
u(t)=  (t)+ (t1)2 (t2)
 (t)
(1 e t / 6) (t)
 (t1)
(1e( t1) / 6 ) (t1)
2 (t2)
2(1e( t  2) / 6 ) (t2)
iL(t) = (1 e t / 6) (t)+ (1e( t1) / 6 ) (t1)2(1e( t  2) / 6 ) (t2) A
0
0.154
0.437
1
2
t (s)
iL(t)
(A)
解法二：用全时间域函数表示(叠加)
u(t)
1
2
1
2
0
t (s)
(V)

## Slide 75
例3
已知：t=0时开关由1→2，求换路后的uC(t) 。
2A
4
1
0.1F
+
uC
－
+
－
4
i1
2i1
8V
+
－
1
2
解
三要素为：
4
+
－
4
i1
2i1
u
+
－

## Slide 76
例4
已知：t=0时开关闭合，求换路后的电流i(t) 。
解
三要素为：
+
–
1H
0.25F
5
2
S
10V
i

## Slide 77
例：如图(a)电路，uc(0-)=2V，t=0时K闭合，试用三要素法求t≧0时uc(t)及i1(t)。
解： （1）求初始值uc(0+)及i1(0+)
uc(0+)= uc(0-)=2V，作0+图(b)有：
6i1(0+)-2i1(0+)=12
→ i1 (0+)=3A
-
+
6
12V
Us
K
2i1
+
-
2
1F
i1(t)
uc(t)
+
-
(a)
-
+
6
12V
Us
K
2i1
+
-
2
i1(0+)
(b) 0+图
+
-
2V

## Slide 78
6i1()-2i1()=12
→ i1 ()=3A
uc ()= -2 i1 ()= -6V
+
-
U0
I0
（3）求时间常数 =R0C
设用外加电源法（图d）
U0=2I0-2i1
6i1=2i1 →i1 =0
U0=2I0
故： 等效内阻R0=U0/I0=2 
时间常数 =R0C=2×1=2(s)
-
+
6
12V
Us
K
2i1
+
-
2
i1()
(c) t=等效图
uc()
+
-
6
2i1
+
-
2
i1
(d) 求 时等效图
（2） 求终值uc()及i1()
（4）uc (t)= -6+[2-(-6)]e-t/2= -6+8e-t/2 (V) t≧0
i1 (t)= 3+(3-3)e-t/2= 3 (A) t≧0

## Slide 79
例：如图电路，K1、K2原处于断开状态，t=0时刻K1闭合，（1）求K1闭合后i1的变化规律。（2）若K1闭合1秒后K2也闭合，求i1、 i2及i 的变化规律。
分析：第一次换路后，是一阶电路。第二次换路后为二阶电路，但此二阶电路可看作两个独立的一阶电路，可借助一阶电路的三要素法求解。
-
+
6V
Us
K1
R1
2
L1
1H
K2
R2
L2
1
2H
i1
i2
i

## Slide 80
（1）K1于t=0时刻
闭合，K2断开
i1(0+)=i1(0-)=0
i1()=Us/(R1+R2)=6/(2+1)=2A (稳态值）
 =（L1+L2）/（R1+R2）=（1+2）/（2+1）=1(s)
（0≦t ≦1s）
（2） 当t=1s时，K2也闭合
i1(1+)=i1(1-)=2(1-e-1)=1.264 (A)
i1()=Us/R1=6/2=3 (A)
时间常数1=L1/R1=1/2 (s)
-
+
6V
Us
K1
R1
2
L1
1H
K2
R2
L2
1
2H
i1
i2
i

## Slide 81
i2(1+)=i2(1-)= i1(1-) =1.264 (A)
i2()=0 (A)
时间常数 2=L2/R2=2/1 =2(s)
三要素法推广
-
+
6V
Us
K1
R1
2
L1
1H
K2
R2
L2
1
2H
i1
i2
i

## Slide 82
i (t)= i1(t)- i2(t)
i1(t)
i2(t)
注： 本例中i1(t)、 i2(t)分别只有一个固有频率，但i (t)有两个固有频率（此二阶电路可看作两个独立的一阶电路）

## Slide 83
零状态
h(t)
单位冲激响应：电路在单位冲激激励作用下产生的零状态响应。 (Unit impulse response)
一、 由单位阶跃响应求单位冲激响应
单位阶跃响应
单位冲激响应
h(t)
s(t)
单位冲激函数
 (t)
单位阶跃函数
 (t)
7.8 一阶电路的冲激响应

## Slide 84
零状态
h(t)
零状态
s(t)
证明：
(1) s(t)定义在( ，)整个时间轴。
f(t)
t
o
注意：
(2) 阶跃响应s(t)可由冲激响应(t)积分得到。

## Slide 85
(1) 先求单位阶跃响应：
例1.
uC(0+)=0
uC()=R
 = RC
求： is(t)为单位冲激时电路响应
uC(t)和 iC (t)
iC(0+)=1
iC()=0
(2) 再求单位冲激响应：
0
已知：uC(0+)=0。
iC
R
iS
C
+

uC
令 iS (t)= (t)A
解

## Slide 86
冲激响应
阶跃响应
uC
R
t
o
iC
1
t
o
uC
t
o
iC
t
(1)

## Slide 87
=1
=0
uC 不可能是冲激函数 , 否则KCL不成立
二、直接求冲激响应
uC(0-)=0
1. t 从 0 0+
电容中的冲激电流使电容电压发生跳变
(转移电荷)
分二个时间段来考虑：
iC
R
iS
C
+

uC

## Slide 88
2. t > 0 零输入响应 (C放电)
iC
R
C
+

uC
全时间域表达式：
uC
t
o
iC
t
(1)
o

## Slide 89
iL不可能是冲激
定性分析：
1. t 从 0 0+
例2.
+

 (t)
R
L
iL
+

uL

## Slide 90
2. t > 0 (L放电)
R
L
iL
+

uL
全时间域表达式：
iL
t
o
uL
t
o

## Slide 91: 总结
电路中的 u、i 会发生改变，从“旧稳态”值变化到“新稳态”值，这种变化不能瞬间完成，需要一定的时间。这段时间称电路的暂态（过渡过程或动态过程）。在电路处于暂态期间，动态响应u、i处于暂时的不稳定状态。
1）接通、断开电源，部分电路短路。
2）电压或电路参数改变。
换路
过渡过程
电容C 存储电场能量不能突变:
电感L储存磁场能量不能突变:

## Slide 92
电源必须提供无穷大功率，而实际电源只能提供有限的功率。
直流电路、正弦交流电路都存在过渡过程，本章只介绍直流暂态电路的分析计算方法。
出现过渡过程的原因

## Slide 93
一、电路初始条件的求解（步骤）
求解
二、一阶电路零输入响应求解（步骤）
零输入响应是由电路中的储能元件的初时储能决定，与电路的外加激励无关，即是与独立电源无关。

## Slide 94
三、一阶电路零状态响应求解（步骤）
零状态响应是由电路中的激励有关，即是与独立电源有关，与电路中储能元件的初时储能无关，即电路中的储能元件的初时储能为0。
的求解，相当于画出等效电路，
等效电路为，电容开路，电感短路求解
Req为从储能元件两端看进去的戴维南等效电路中的
等效电阻。

## Slide 95
一阶电路的阶跃响应求解步骤：
（1）如果动态元件的初始储能为0：
① 对于一阶动态电路，求解电路的稳态值即
② 求解时间常数
③ 最后求出零状态解
（2）如果动态元件的初始储能不为0：
则在上面的基础上需要加入零输入响应

## Slide 96
例. 已知uc(0) = U0 ，求t>0时的uC(t)、iR(t)
解法一. 列写及求解微分方程
1）根据换路定则有：uC(0+)=uC(0) = U0
2）t≥0+有：

## Slide 97
带入（*）式 得：

## Slide 98
解法二. 零输入响应+零状态响应
1）由原始状态uc(0)=U0引起的零输入响应为：
2）由阶跃电流激励Is (t)引起的零状态响应为：
3）全响应为：

## Slide 99
小结 一阶电路的单位阶跃和单位冲激响应
电 路
零状态响应
阶跃响应s(t)
冲激响应h(t)

## Slide 100
uC(0-)=U0 i(0-)=0
已知
求 uC(t) , i(t) , uL(t) .
R
L
C
i
uC
uL
+
-
S (t=0)
+
–
7.9 二阶电路的零输入响应

## Slide 101
电路的自然频率不同，响应的变化规律也不同:

## Slide 102
R
L
C
i
uC
uL
+
-
S (t=0)
+
–

## Slide 103
U0
t
uC
设 |p2| > |p1|

## Slide 104
2tm
uL
tm
i
t
U0
uC

## Slide 105
能量转换关系
0 < t < tm uC减小 ，i 增加。
t > tm uC减小 ，i 减小.
R
L
C
+
-
R
L
C
+
-
t
U0
uC
tm
i
0
非振荡放电， 过阻尼

## Slide 106
特征根为一对共轭复根
uC的解答形式：
 衰减因子
 固有振荡角频率
（阻尼振荡角频率）
0 无阻尼振荡角频率
 0




## Slide 107
虚数
实数
p1 ，p2 为共轭复数， A1 ，A2 也为共轭复数
式中

## Slide 108
由初始条件
或
 0




## Slide 109
 0




## Slide 110
uL
uC
-
2-
uc
t
U0
0

2
i

+

## Slide 111
< t < -
- < t < 
R
L
C
+
-
R
L
C
+
-
能量转换关系
0 <  t < 
R
L
C
+
-
uC减小，i 增大
uC减小，i 减小
|uC |增大，i 减小

i

+
uC
t
-
2-
2
U0
0
uC
衰减振荡
欠阻尼

## Slide 112
特例 R = 0
L
C
+
-
等幅振荡
无阻尼
 0



t
uC
o

## Slide 113
解出
由初始条件
非振荡放电
临界阻尼

## Slide 114
小结：
可推广应用于一般二阶电路。
定积分常数
由

## Slide 115
电路所示如图。t = 0 时打开开关。
求 : 电容电压uC , 并画波形图。
(1) uC(0)=25V iL(0)=5A
特征方程为
50p2+2500p+106=0
例1
(2) uC(0+)=25V iL(0+)= 5A
5
20
10
10
0.5H
100F
50V
+
-
uC
+
-
iL
S
20
10
10
5A
+
-
25V
0+电路
5
20
10
10
50V
+
-
uC
+
-
iL
0电路
20
10
10
0.5H
100F
+
-
uC
iL
t>0电路

## Slide 116
(4)
由
uC
 t
0
358
25

## Slide 117
求左图所示电路中
电流 i(t)的零状态响应。
i1= i 0.5 u1
=i  0.5 2 (2  i) = 2i  2
由KVL
整理得
解：(1) 列写微分方程
一、 零状态响应
2-i
i1
+
u1
-
0.5u1
2W
1/6F
1H
S
2W
2W
2A
i
7.10 二阶电路的零状态响应和全响应

## Slide 118
(2) 求初值
0+电路模型：
+
u1
-
0.5u1
2W
1/6F
2W
2W
2A
i
+
-
uL
(3) 确定解的形式
解答形式为：
齐次解i' :
p1=2 ，p2 =6
p2+8p+12=0
特解i'' :
i'' =1A

## Slide 119
解的形式为
(4) 定常数
求特解 i''的另一种方法:
i() = 0.5 u1()
u1()=2(2-0.5u1())
u1()=2V
i()=1A
稳态模型
+
u1
-
0.5u1
2W
2W
2W
2A
i

## Slide 120
二、全响应
已知： iL(0)=2A，uC(0)=0，
R=50， L=0.5H，
C=100F
求：iL(t) , iR (t) 。
解：先求iL(t)
L
C
R
50V
iR
uC
+
–
+
–
iC
–
iL
+
uL
(1) 列微分方程

## Slide 121
(2) 求齐次解(自由分量）
特征根 p1,2= 100  j100
(3) 求特解（强制分量，稳态解）
(4) 全解

## Slide 122
(5) 由初值定积分常数
iL(0+)=2A , uC(0+)=0 （已知）

## Slide 123
求 iR(t):
L
C
R
50V
iR
uC
+
–
+
–
iC
–
iL
+
uL

## Slide 124
经典法解线性二阶电路过渡过程的一般步骤：
(1) 列写换路后(t>0)电路的微分方程并确定初始条件；
(2) 求特征根，由根的性质写出自由分量(积分常数待定)；
(3) 求强制分量(稳态分量)；
(4) 全解=自由分量+强制分量；
(5) 将初值r(0+)和r (0+)代入全解，定积分常数；
(6) 讨论物理过程，画出波形等。
小结

## Slide 125: 本章总结
(1)动态电路方程的建立和动态电路初始值的确定；
(2)一阶电路时间常数的概念与计算 ；
(3)一阶电路的零输入响应和零状态响应；
(4)求解一阶电路的三要素法；
(5)暂态分量(自由分量)和(稳态分量)强制分量概念；
(6)二阶电路的零输入、零状态和全响应的概念；
(7)二阶电路的方程和特征根、过渡过程的过阻尼、欠阻尼及临界阻尼的概念及分析。